## Slide 1: 第2章 Arduino编程

## Slide 2: 目录
2.1 Arduino开发环境
2.2 Arduino语言概述
2.3 Arduino基本函数

## Slide 3: 2.1 Arduino开发环境 2.1.1 IDE安装
Arduino IDE 是 Arduino 的开放源代码的集成开发环境，其界面友好，语法简单，并能方便地下载程序，使得 Arduino 的程序开发变得非常便捷。作为一款开放源代码的软件，Arduino
IDE 也是由 Java、Processing、avr-gcc 等开放源码的软件写成。Arduino IDE 的另一个最大特点是跨平台的兼容性，其适用于 Windows、Max OS X 以及 Linux。2011 年 11 月 30 日，Arduino官方正式发布了 Arduino1.0 版本，可以下载不同系统下的压缩包，也可以在 github 上下载源码重新编译自己的 IDE。到目前为止，Arduino IDE 已经更新到 1.8 版本，安装过程如下。

## Slide 4: 2.1.1 IDE安装
（1）从 Arduino 官网下载最新版本 IDE。选择适合自己计算机系统的安装包，这里以Windows 7 的 64 位系统安装过程为例。首先运行安装程序。

## Slide 5: 2.1.1 IDE安装
（2）安装选项，一般保持默认安装。

## Slide 6: 2.1.1 IDE安装
（3）选择安装位置。

## Slide 7: 2.1 Arduino开发环境
（4）安装过程。

## Slide 8: 2.1.1 IDE安装
（5）安装完成。

## Slide 9: 2.1.1 IDE安装
（6）IDE的主界面。

## Slide 10: 2.1.2 使用IDE
使用 Arduino IDE，需要将 Arduino 开发板通过 USB 线连接到计算机。这样，计算机会为 Arduino 开发板安装驱动程序，并分配相应的 COM 端口，如 COM1、COM2 等。计算机和系统分配的 COM 端口是不一样的。
在菜单栏中打开“工具”“端口”，进行端口设置，设置为计算机硬件管理中分配的端口；然后，在菜单栏打开“工具”“开发板”，选择 Arduino 开发板的类型，如 Uno、DUE、YUN 等各种上面介绍的开发板。这样计算机就可以与开发板进行通信了。

## Slide 11: 2.1.2 使用IDE
void setup()里面的代码在导通电源时会被执行一次，而 void loop()里面的代码会不断执行。
由于在一般的 Arduino 开发板上，第 13 脚上都有一个 LED 灯，所以定义整形变量 led=13，用于函数的控制。另外，程序中用了一些函数，pinMode()是设置引脚的输入或者输出；delay()设置延迟的时间，单位为 ms；digitalWrite()是向 led 变量写入相关的值，使得13脚的 LED 灯的电平发生变化——HIGH 或者 LOW。这样 LED 灯就会根据延迟的时间交替地亮灭。

## Slide 12: 2.2 Arduino语言概述
2.2.1 标识符
标识符是用来标识源程序中某个对象的名字。这些对象可以是语句、数字类型、函数、 变量、常量和数量等。
标识符长度不要超过32个字符，C 语言对于大小写字符敏感，所以在编写长程序的时候要注意大小写字符的区分。

## Slide 13: 2.2.2 关键字
C语言的关键字共有32个，根据关键字的作用，可将其分为数据类型关键字、控制语句 关键字、储存类型关键字和其他关键字等4类。
1.数据类型关键字12个
① char：声明字符型变量或函数。
② double：声明双精度变量或函数。
③ enum：声明枚举类型。
④ float：声明浮点型变量或函数。

## Slide 14: 2.2.2 关键字
⑤ int：声明整型变量或函数。
⑥ long：声明长整型变量或函数。
⑦ short:声明短整型变量或函数。
⑧ signed：声明有符号类型变量或函数。
⑨ struct：声明结构体变量或函数。
⑩ union：声明共用体（联合）数据类型。
⑪unsigned：声明无符号类型变量或函数。
⑫void：声明函数无返回值或无参数，声明无类型指针。

## Slide 15: 2.2.2 关键字
2.控制语句关键字12个
① 循环语句（5个）：for，是一种循环语句；do，循环语句的循环体；while，循环语句的循环条件；break，跳出当前循环；continue结束当前循环，开始下一个循环。
② 条件语句（3个）：if，条件语句；else，条件语句否定分支（与 if 连用）；goto，无条件跳转语句。
③开关语句（3个）：switch用于开关语句；case开关语句分支；default，开关语句 中的“其他”分支。

## Slide 16: 2.2.2 关键字
④ 语句（1个）：return，子程序返回语句（可以带参数，也可以不带参数）
3.储存类型关键字4个
① auto：声明自动变量，一般不使用。
② extern：声明变量是在其他文件中声明（也可以看作是引用变量）。
③ register：声明寄存器变量
④ static：声明静态变量。

## Slide 17: 2.2.2 关键字
4.其他关键字4个
① const：声明只读变量。
② sizeof：计算机数据类型长度。
③ typedef：用以给数据类型取别名。
④ volatile：说明变量在程序执行中可被隐含地改变。

## Slide 18: 2.2.3 运算符
运算符是告诉编译程序执行特定算术或逻辑操作的符号。C 语言的运算范围很宽，把除了控制语句和输入∕输出以外几乎所有的基本操作都作为运算符处理。
运算符主要分为三大类：算术运算符、关系运算符与逻辑运算符。除此之外，还有一些用于完成特殊任务的运算符。

## Slide 19: 2.2.3 运算符
1.赋值运算符
赋值语句的作用是把某个常量、变量或表达式的值赋给另一个变量。C 语言中，符号为 “=”这里并不是等于的意思，只是赋值，等于用“==”表示。
注意：赋值语句左边的变量在程序的其他地方必须声明。

## Slide 20: 2.2.3 运算符
2.算术运算符
在 C 语言中，有两个单目和五个双目运算符，分别为：+正、-负、*乘法、/除法、%取模、+加法、-减法。
3.逻辑运算符
逻辑运算符是根据表达式的值来返回真值或是假值。其实，在 C 语言中没有所谓的真值 和假值，只是认为非 0 为真值，0 为假值。 符号功能：&&（逻辑与）||（逻辑或）、！(逻辑非)。

## Slide 21: 2.2.3 运算符
4.关系运算符
关系运算符是对两个表达式进行比较，各关系返回一个真/假值。

## Slide 22: 2.2 Arduino语言概述
5.自增自减运算符
自增自减运算符是一类特殊的运算符，其中，自增运算符（++）和自减运算符（--）对 变量的操作结果是增加1和减少 1。
6.复合赋值运算符

## Slide 23: 2.2.3 运算符
7.条件运算符
条件运算符（：）是C语言中唯一的一个三目运算符。它是对第一个表达式作真/假检测， 然后根据结果返回另外两个表达式中的一个，语法格式如下：
<表达式1>？ <表达式2>： <表达式3>
8.逗号运算符
在C语言中，多个表达式可以用逗号分开，其中用逗号分开的表达式的值分别结算，但整个表达式的值是最后一个表达式的值。

## Slide 24: 2.2.4 语言控制语句
控制语句用于控制程序的流程，以实现程序的各种结构方式。它们由特定的语句定义符组成。C语言有9种控制语句，可分为以下3类。
1.条件判断语句
C语言支持两种选择语句：if语句和switch语句。这些语句允许你在程序运行时并知道 其状态的情况下，控制程序的执行过程。首先看一下 if 语句的用法：
if(condition)statement1;
else statement2;

## Slide 25: 2.2.4 语言控制语句
（1）if 语句
If 语句的执行过程如下：如果条件为真，就执行 if 的对象 statement1；否则，执行 else 的对象 statement2。任何时候两条语句都不可能同时执行。
int a,b;
if(a<b) a=0;
else b=0;

## Slide 26: 2.2.4 语言控制语句
（2）switch 语句
C 语言又提供了一个专门用于处 理多分支结构的条件选择语句，称为 switch 语句，又称开关语句。使用 switch 语句可直接处 理多个分支（当然包括两个分支），其一般形式如下。

## Slide 27: 2.2.4 语言控制语句
switch(表达式)
{
case 常量表达式 1;
语句 1;
break;
case 常量表达式 2;
语句 2;
break; …
case 常量表达式 n;
语句 n;
break; …
default:
语句 n+1;
break;
}

## Slide 28: 2.2.4 语言控制语句
2.循环执行语句
（1）while 语句
while 语句实现“当型”循环，其一般格式如下。 while(termination)
{
body;
}
当布尔表达式（termination）的值为 true 时，循环执行大括号中的语句，并且初始化部 分和迭代部分是任选的。

## Slide 29: 2.2.4 语言控制语句
（2）do-while 语句
do-while 语句实现“直到型”循环，其一般格式如下。
do{
body;
}while(termination);
do-while 语句首先执行循环体，然后计算终止条件：若结果为 true，则循环执行大括号 中的语句，直到布尔表达式的结果为 false。

## Slide 30: 2.2.4 语言控制语句
（3）for 语句 for 语句也用来实现“当型”循环，其一般格式如下。
for(initialization;termination;iteration){
body;
}

## Slide 31: 2.2.4 语言控制语句
3.转向语句
转向语句包括 break 语句、continue 语句、return 语句及 goto 语句。此类语句尽量少用， 因为这不利于结构化程序设计，滥用它会使程序流程无规律、可读性差。

## Slide 32: 2.2.4 语言控制语句
（1）break 语句
break 语句中断当前循环，和 label 一起使用，中断相关联的语句。一般格式如下。
break[label];
上述语句中，可选的 label 参数指定断点处语句的标签。

## Slide 33: 2.2.4 语言控制语句
（2）continue 语句
continue 语句是跳过循环体中剩余的语句而强制执行下一次循环，其作用为结束本次循 环，即跳过循环体中下面尚未执行的语句，接着进行下一次是否执行循环的判定。格式如下。
While(表达式 1){
语句组 1
if(表达式 2)continue;
语句组 2}

## Slide 34: 2.2.4 语言控制语句
（3）return 语句 return 表示从被调函数返回到主调函数继续执行，返回时可附带一个返回值，由 return 后面的参数指定。
return 通常是必要的，因为函数调用的时候计算结果通常是通过返回值带出的，如果函 数执行不需要返回计算结果，也经常需要返回一个状态码来表示函数执行得顺利与否（-1 和 0 就是最常用的状态码），主调函数可以通过返回值判断被调函数的执行情况。

## Slide 35: 2.2.4 语言控制语句
（4）goto 语句
goto 语句也称为无条件转移语句，其一般格式如下。 goto 语句标号;
其中，语句标号是按标识符规定书写的符号，放在某一语句行的前面，标号后加冒号（:）。
语句标号起标识语句的作用，与 goto 语句配合使用。实例如下。
label：i++;
loop：while(x<7);

## Slide 36: 2.2.5 语法结构
1.顺序结构
顺序结构的程序设计是最简单的，只要按照解决问题的顺序写出相应的语句就行。它的 执行顺序是自上而下，依次执行。

## Slide 37: 2.2.5 语法结构
2.选择结构
按照给定的条件有选择地执行程序中的语句。
（1）if 单分支结构 该结构的格式如下。
if（表达式）语句
功能：判断表达式的值，若为 true（真）则执行语句；若为 false（假），则不执行语句。

## Slide 38: 2.2.5 语法结构
① 表达式可以是任意合法的 C++ 表达式，一般为逻辑表达式或关系表达式，当表达式 为赋值表达式时，可以含对变量的定义。实例如下。 if（int i =3）语句 //等价于 int i；if（i=3）语句
② 若表达式的值为数值，则 0 被视为假，一切非 0 被视为真。
③ 当表达式的表达式为真，要执行多条语句时，应将这些语句用花括号括起来以复合语 句的形式出现。

## Slide 39: 2.2.5 语法结构
④ 程序是将整个 if 控制结构看成一条语句处理的。该语句称为 if 语句，也称为条件语 句。
⑤ 语句可以是另一个 if 语句或其他控制语句（嵌套）

## Slide 40: 2.2.5 语法结构
（2）if 双分支结构
该结构的格式如下。
if（表达式）语句 1
else 语句 2
功能：判断表达式的值，若为 true（真）则执行语句 1；若为 false（假）则执行语句 If-false 语句。

## Slide 41: 2.2.5 语法结构
①语句 1 和语句 2 可以是另一个 if 语句或其他控制语句（嵌套）。此时 else 总是与它前 面最近且未配对的 if 配对。
② 程序是将整个 if-false 控制结构看成一条语句处理的。else 是 if 语句中的子句，不能 作为独立的语句单独使用。
③ 可以用条件运算符“:”来实现简单的双分支结构。

## Slide 42: 2.2.5 语法结构
（3）if 多分支结构 该结构的格式如下。
if（表达式 1）语句 1
else
if（表达式 2）
语句 2
else
if（表达式 3）
语句 3
[else 语句 n]

## Slide 43: 2.2.5 语法结构
① if 多分支结构实际上是一种规范化的 if 嵌套结构。在这种结构中，if 语句嵌套在 else 之后，即符合以下格式。
if（表达式 1）
语句 1
else
if（表达式 2）
语句 2
else
if（表达式 3）
语句 3
else …
[else 语句 n]

## Slide 44: 2.2.5 语法结构
② 从逻辑上看，各个表达式条件都应当是相互排斥的，任意时刻最多有一个条件得以满足，不应出现既满足这个条件又满足那个条件的情况。

## Slide 45: 2.2.5 语法结构
（4）switch 多分支结构 该结构的格式如下。
switch（表达式）
{
case 常量表达式 1:[语句序列 1]
case 常量表达式 2:[语句序列 2]
case 常量表达式 3:[语句序列 3]
case 常量表达式 4:[语句序列 4]
case 常量表达式 5:[语句序列 5]
case 常量表达式 6:[语句序列 6] ...
[default:语句序列 n]
}

## Slide 46: 2.2.5 语法结构
① 表达式和各个常量表达式的类型一般为整型、字符型、逻辑型和枚举型。各个常量表 达式的类型要与表达式的类型相同或相容，所有常量表达式的值必须互不相同。
② case 子句为若干个（包括 0 个），default 子句最多只能有一个。从语法上讲，default 子句可以放在任何一个 case 子句的前面，此时还是先判断各个 case 常量表达式的值与表达式 值的匹配（相等）情况，如果所有常量表达式的值均不匹配，这才将 default 子句作为程序的 执行入口点。

## Slide 47: 2.2.5 语法结构
③ 语句序列由若干条单语句组成，这些单语句可以不写成复合语句的形式。必要时，case 语句标号后的语句序列可以省略不写。
④ 若语句序列中含有 break 语句，则执行到此就立即跳出 switch 语句体。当所有 case 子句和 default 子句都带有 break 子句时，它们出现的顺序可以任意。
⑤ 当需要针对表达式的不同取值范围进行不同处理时，使用 if 多分支结构比较方便， 因为 switch 语句只能对相等关系进行测试，而 if 语句却可以用关系表达式对一个较大范围内 的值进行测试。

## Slide 48: 2.2.5 语法结构
3.循环结构
（1）while 循环（当型循环） 该结构的格式如下。 while(表达式)语句
① 表达式就是给定的循环条件，语句构成循环体，在循环体中一般应用使循环趋于结束 的语句。
② 先判断表达式，后执行语句。当一开始表达式的值就为 false 时，程序 1 次也不循环。
③ While 语句一般用于不知道具体循环次数的情况。

## Slide 49: 2.2.5 语法结构
（2）do-while 循环（直到型循环） 该结构的格式如下。 do 语句
whlie（表达式）；
① 先执行语句，后判断表达式。程序至少要循环 1 次。
② do-while 与 while 循环的不同之处在于：do-while 循环的循环体在前，循环条件在后， 因此 do-while 循环时在任何情况下都至少被执行一次；而 while 循环的循环条件在前，循环 体在后，当循环条件一开始就不成立时，循环体一次也不执行。这一点正是在构造循环结构 时决定使用 do-while 语句还是 while 语句的重要依据。

## Slide 50: 2.2.5 语法结构
（3）for 循环（次数循环） 该结构的格式如下。 for([表达式 1];[表达式 2];[表达式 3])语句
①表达式 1 为 for 循环的初始化部分，一般用来设置循环控制变量的初始值，当表达式 为一赋值表达式时，可包含对变量的定义；表达式 2 为 for 循环的条件部分，是用来判定循 环是否继续进行的依据；表达式 3 为 for 循环的增量部分，一般用来修改循环控制变量的值。
② 省略表达式 1 时应在 for 语句之前给循环变量赋初值；省略表达式 2 时可认为循环的 条件始终为真。

## Slide 51: 2.2.5 语法结构
4.跳转语句
（1）break 语句（跳出语句）
该语句的格式如下。
break;
跳转语句用在 switch 结构中，break 语句使执行流程跳出所在 switch 语句。用在循环结 构中，break 语句使执行流程无条件地跳出本层循环体。

## Slide 52: 2.2.5 语法结构
① break 语句经常用于使执行流程跳出死循环。
② 若 break 语句位于多重循环的内层循环体中，则只能跳出内层循环（本层循环），而 不能跳出其他外层循环。

## Slide 53: 2.2.5 语法结构
（2）continue 语句（继续语句）
该语句的格式如下。
continue;
用于在循环结构中，结束本次循环，即跳过循环体中尚未执行的语句，接着 进行下一次循环判断。

## Slide 54: 2.2.5 语法结构
（3）goto 语句（转向语句） 该语句有两种格式，具体如下。
① 格式一
goto 语句标号;
[语句序列]
语句标号:语句

## Slide 55: 2.2.5 语法结构
② 格式二
语句标号:语句
[语句序列]
goto 语句标号;
goto 语句强制中止执行 goto 语句之后的语句，无条件地跳转到语句标号对应的语句继续 执行

## Slide 56: 2.3 Arduino 基本函数 2.3.1 I/O 操作函数
1.pinMode(pin,mode) 描述：将制定的针脚配置成输出或输入。
语法：pinMode(pin,mode)。
参数：pin，要设置模式的针脚；mode，INPUT 或 OUTPUT。

## Slide 57: 2.3.1 I/O 操作函数
2.digitalWrite(pin,value)
语法：digitaiWrite（pin,value）。
参数：pin，针脚编号（如 1,5,10,A0,A3）；
value，HIGH 或 LOW。
注意：模拟针脚也可以当作数字引脚使用。

## Slide 58: 2.3.1 I/O 操作函数
3．int digitalRead(pin)
描述：读取指定针脚的值，HIGH 或 LOW。
语法：digitalRead(pin)。
参数：pin，要读取的针脚号（int）。
返回：HIGH 或 LOW。
注意：如果脚悬空，digitalRead()会返回 HIGH 或 LOW（随机变化），模拟输入脚能当作数字脚使用。

## Slide 59: 2.3.2 模拟 I/O 操作函数
1.analogReference(type)
描述：设定用于模拟输入的基准电压（输入范围的最大值）。type 可以取如下值。
① DEFAULT：默认值 5V（Arduino 板为 5V）或 3V（Arduino 板为 3.3V）为基准电压。
② INTERNAL：在 Atmega168 和 Atmega328 上以 1.1V 为基准电压，在 Atmega8
上以 2.56V 为基准电压（Arduino Mega 无此选项）。

## Slide 60: 2.3.2 模拟 I/O 操作函数
③ INTERAL1V1：1.1V 为基准电压（此选项劲针对 Arduino Mega）。
④ INTERNAL2V56：2.56V 为基准电压（此选项仅针对 Arduino Mega）。
⑤ EXTERNAL：以 AREF 引脚（0~5V）的电压作为基准电压。
注意事项：改变基准电压后，之前从 analogRead()读取的数据可能不准确。

## Slide 61: 2.3.2 模拟 I/O 操作函数
2．analongRead()
描述：从指定的模拟引脚读取数值。Arduino 板包含一个 6 通道（Mini 和 Na有 8 个通道，Mega 有 16 个通道）、10 位模拟/数字转换器。这标识它将 0~5V 的输入电
压映像到 0~1023 的整数值，即每个读数对应电压值为 5V/1024，每单位 0.0049V（4.6mV）。
输入范围和精度可以通过 analogReference()改变，其大约需要 100µs（0.0001s）来读取模拟输入，所以最大的阅读速度是每秒 1000 次。

## Slide 62: 2.3.2 模拟 I/O 操作函数
语法：analogRead 的整数值。
数值的读取：从输入引脚（大部分板子从 0~5，Mini 和 Nano 从 0~7，Mega 从 0~15）读取数值。
返回：从 0~1023 的整数值。
注意事项：如果模拟输入引脚没有连入电路，由 analogRead()返回的值将根据很多项因素（例如其他模拟输入引脚，手靠近板子等）产生波动。

## Slide 63: 2.3.2 模拟 I/O 操作函数
3．analogWrite()
描述：从一个针脚输出模拟值（脉冲宽度调整，Pulse Width Modulation，PWM），让 LED以不同的亮度点亮或驱动电机以不同速度旋转。analogWrite()输出结束后，该针脚将产生一个稳定的特定占空比的 PWM。PWM 输出持续到下次调用 analogWrite()，或在同一针脚调用
digitalRead()或 digitalWrite()。
语法：analogWrite(pin,value)。
参数：pin，用于输入的针脚；value，占空比，取值范围为 0（完美关闭）~255（完美打开）。

## Slide 64: 2.3.3 高级 I/O
1．tone()
描述：在一个针脚上产生一个特定频率的方波（50% 占空比）。持续时间可以设定，波形会一直产生直到调用 noTone()函数。该针脚可以连接压电峰鸣器或其他喇叭播放声音。
注意：如果要在多个针脚是产生不同的音调，则要在对下一个针脚使用 tone()函数前，先使用 noTone()函数。
语法：tone(pin,frequency)或 tone(pi,frequency,duration)。

## Slide 65: 2.3.3 高级 I/O
2．noTone()
语法：noTone(pin)
参数：pin，所要停止产生声音的引脚。

## Slide 66: 2.3.3 高级 I/O
3．ShiftOut()
描述：将数据的一个字节一位一位地移出。从最高有效位（最左边）或最低有效位（最右边）开始，依次向数据脚（DataPin）写入每一位，之后时钟脚被拉高或拉低，指示之前的数据有效。
注意：如果所连接的设备时钟类型为上升沿（Rising Edges），则要确定在调用shiftOut()前时钟针脚为低电平，如调用 digitalWrite(clockPin,LOW)。
语法：shiftOut(dataPin,clockPin,bitOrder,value)。

## Slide 67: 2.3.3 高级 I/O
4．shiftIn()
描述：将数据的一个字节一位一位地移入。从最高有效位（最左边）或最低位有效位（最
右边）开始，对于每个位，先拉高时钟电位，再从数据传输线中读取一位，再将时钟线拉低。
注意：这是一个软件实现，也可以参考硬件实现的 SPI 链接库，其速度更快，但只对特
定脚有效。
语法：byte incoming=shiftIn(dataPin,clockPi,bitOrder)。

## Slide 68: 2.3.3 高级 I/O
5．pulseIn()
描述：读取一个针脚的脉冲（HIGH 或 LOW）。
语法：pulseIn(pin,value)或 pulseIn(pin,value,timeout)。
参数：pin，要进行脉冲计时的针脚号（int）；value，要读取的脉冲类型，H 或 LOW（int）；timeout（可选），指定脉冲计数的等待时间返回 0（unsigned long）。

## Slide 69: 2.3.4 shiftOut(dataPin,clockPin,bitOrder,val)
shiftOut 函数能够将数据通过串行的方式在引脚上进行输出，相当于一般意义上的同步串行通信。这是控制器与控制器、控制器与传感器之间常用的一种通信方式。
① dataPin：数据输出引脚，数据的每一位将逐次输出。引脚模式需要设置输出。
② clockPin：时钟输出引脚，为数据输出提供时钟，引脚模式需要设置成输出。
③ bitOrder：数据位移顺序选择位，该参数为 byte 类型，有两种类型可选择，分别是高
位先入 MSBFIRST 和低位先入 LSBFIRST。
④ value：所要输出的数值。

## Slide 70: 2.3.5 pulseIn(pin,state,timeout)
pulseIn 函数用于读取引脚脉冲的时间长度，而脉冲可以是 HIGH 或 LOW。如果是 HIGH，函数将先等引脚变为高电平，然后开始计时，一直到变为低电平为止。返回脉冲持续的时间使用的，单位为 ms。如果超时还没有读到的话，将返回 0。

## Slide 71: 2.3.6 时间函数
1．Millis()
描述：返回 Arduino 开发板运行当前程序开始的毫秒数。这个数字将在约 50 天后溢出（归零）。
返回：返回从运行当前程序开始的毫秒数（无符号长整数 unsigned long）。

## Slide 72: 2.3.6 时间函数
2．micros()
描述：返回 Arduino 开发板从运行当前程序开始的微秒数，这个数字将在约 70 分钟后溢出（归零）。在 16MHz 的 Arduino 开发板上（比如 Duemilanove 和 Nano），这个函数的分辨率为 4μs（即返回值总是 4 的倍数）；在 8MHz 的 Arduino 开发板上（比如 LilyPad），这个函数的分辨率为 8μs。
返回：返回从当前程序开始的微秒数（无符号长整数）。

## Slide 73: 2.3.6 时间函数
3．delay()
描述：是程序设定的暂停时间（单位毫秒）。
语法：delay(ms)。
参数：ms，暂停的毫秒数（unsigned long）。

## Slide 74: 2.3.6 时间函数
4．delayMicroseconds()
描述：使程序暂停指定的一段时间（单位 ms）。目前，能够产生的最大延时准确值是 16383。这可能会在未来的 Arduino 版本中有所改变。对于超过几千 μs 的延时，应该使用 delay()代替。
语法：delayMicroseconds(us)。
参数：µs,暂停的时间，单位微秒（unsigned int）。

## Slide 75: 2.3.7 中断函数
1．外部中断函数
（1）attachInterrupt(interrupt,function,mode)
描述：当发生外部中断时，调用一个指定的函数。这会用新的函数取代之前指定给中断的函数。大多数的 Arduino 板有两个外部中断：0 号中断（引脚 2）和 1 号中断（引脚 3）。部分不同类型 Arduino 板的中断及引脚关系，表中的 int 是 interrupt 的缩写，而不是代表整数的 int。Arduino Due 有更强大的中断能力，其允许在所有的引脚上触发中断程序，可以直接使用attachInterrupt 指定引脚号码。

## Slide 76: 2.3.7 中断函数
语法：attachInterrupt(interrupt,function,mode)、attachInterrupt(pin,function,mode) 。
参数：interrupt，中断的编号；pin，引脚号码（Due 专用）；function，中断发生时调用的函数，此函数必须不带参数和不返回任何值；mode，定义何种情况发生中断，以下四个常数为 mode 的有效值。
① LOW：当引脚为低电位时，触发中断。
② CHANGE：当引脚电位发生改变时，触发中断。
③ RISING：当引脚由低电位变为高电位时，触发中断。
④ FALLING：当引脚由高电位变为低电位时，触发中断。

## Slide 77: 2.3.7 中断函数
2．中断使能函数
（1）interrupts（中断）
描述：重新启用中断（使用 noInterrupts()命令后将被禁用）。中断允许一些要任务在后台运行。禁用中断后一些函数可能无法工作，传入信息可能会被忽略。中断会稍微打乱代码的时间，可以在程序关键部分禁用中断。

## Slide 78: 2.3.7 中断函数
（2）noInterrupts()
描述：禁止中断。中断允许后在后台运行一些重要任务，默认使能中断。禁止中断时部分函数会无法工作，通信中接收到的信息也可能会丢失，中断会影响计时代码，在某些特定的代码中也会失效。

## Slide 79: 2.3.8 串口收发函数
1．Serial.begin(speed)
描述：将串行数据传输速率设置为 bit/s（波特）。与计算机进行通信时，可以使用这些波特率：300、1200、2400、4800、9600、14400、19200、28800、38400、57600 或 115200。当然，也可以指定其他波特率，例如，针脚 0、1 和一个组件进行通信，它需要一个特定的波特率。
语法： Serial.begin(speed) 仅适用于 Arduino Mega 、 Seriall 。 begin （ speed ）、Serial2.begin(speed) 、 Serial3.begin(speed) 、 Serial.begin(speed,config) 、 Serial2.begin(speed,config)、Serial3.begin(speed,config)。

## Slide 80: 2.3.8 串口收发函数
2．int Serial.available()
描述：从串口读取有效的字节数（字符）。这是已经传输到并存储在串行接收缓冲区（能够存储 64 个字节）的数据。Available()继承了 Stream 类。
语法：Serial.available()。此外，仅适用于 Arduimo Mage 的还有 3 个，分别是Serial1.available()、Serial2.available()和 Serial3.available()。

## Slide 81: 2.3.8 串口收发函数
3．int Serial.read()
描述：读取传入的串口的数据，read()继承自 Stream 类。
语法：Serial.read()。此外，仅适用于 Arduimo Mage 的还有 3 个，分别为 Serial1.read()、Serial2.read()和 Serial3.read()。
返回：传入串口数据的第一个字节（或‐1，如果没有可用的数据，int）。

## Slide 82: 2.3.8 串口收发函数
4．Serial.flush()
描述：等待超出的串行数据完成传输（在 1.0 及以上的版本中，flush()语句的功能不再是丢弃所有进入缓存器的串行数据）。flush()继承自 Stream 类。
语法：Serial.flush()。此外，仅适用于 Arduino Mega 的有 3 个，分别为 Serial1.flush()、Serial2.flush()和 Serial3.flush()。

## Slide 83: 2.3.8 串口收发函数
5．Serial.print(data)
描述：以 ASCII 文本形式打印数据到串口输出。此命令可以采取多种形式。
若要发送一个字节，则使用 Serial.write()。
语法：Serial.println(val) 或 Serial.print(val,格式)。
参数：val，打印输出的值，可以为所有数据类型；格式，指定进制（整数数据类型）或小数位数（浮点类型）。
返回：字节 print（）将返回写入的字节数，但是否使用（或读出）是可以设定的。

## Slide 84: 2.3.8 串口收发函数
6．Serial.println（data）
描述：打印数据到串行端口，输出人们可识别的 ASCII 码文本并回车（ASCII13，或”\r”）及换行（ASCII10，或”\n”）。此命令采用的形式与 Serial.print()相同。
语法：Serial.println（val）或 Serial.println（val，format）。
参数：val，打印的内容，可以为所有数据类型；format，指定基数（整数数据类型）或小数位数（浮点类型）。
返回：字节（byte），printfln()将返回写入的字节数，但可以选择是否使用它。