## Slide 1
第二章 恒定电流
实验：描绘小灯泡伏安特性曲线
授课教师：童宇
2023年11月29日
《 电工基础 》

## Slide 2
  思考
  如何测量出灯泡的电阻？

## Slide 3
目 录
  实验电路
  实验原理（难点）
  实验器材
  实验步骤（重点）

## Slide 4
一、实验目的:
描绘小灯泡的伏安特性曲线。
二、电路选择
实验电路
使灯泡两端的电压应该由零逐渐增大到额定电压，所以滑动变阻器分压接法电路
小灯泡的电阻值较小，
应选用电流表外接法

## Slide 5
用电流表和电压表测出灯泡在不同电压下的电流，建立U－I坐标系，描出的点用平滑的曲线连接起来即得到小灯泡的伏安特性曲线。
实验原理
三、实验原理
小灯泡的电阻会随着电压的升高(灯丝温度随之升高)而增大

## Slide 6
三、实验器材：
实验器材
小灯泡
电流表
电压表
滑动变阻器
电源
导线
开关
坐标纸

## Slide 7
2．测出小灯泡在不同电压下的电流
(1)闭合开关S前，滑动变阻器触头应移到最左端，以使开关闭合时小灯泡电压能从0开始变化；同时，这样做也防止开关刚闭合时小灯泡两端电压过大而烧坏灯丝。
1．连接电路
将小灯泡、电流表、电压表、滑动变阻器、电源、开关用导线连接成如图所示电路。
实验步骤

## Slide 8
(2)移动滑动变阻器触头位置，测出10组不同的电压值U和电流值I，并将测量数据填入表格.
U/ V | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2
I/A | 0 |  |  |  |  |  | 
U/ V | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0
I/A |  |  |  |  | 
实验步骤

## Slide 9
4．拆除电路，整理仪器。
3.画出伏安特性曲线
(1)在坐标纸上以U为横轴、以I为纵轴，建立坐标系。
(2)在坐标纸上描出各组数据所对应的点。(坐标系纵轴和横轴的标度要适中，以使所描图线充分占据整个坐标纸为宜)
(3)将描出的点用平滑的曲线连接起来就得到小灯泡的伏安特性曲线。
实验步骤

## Slide 10
1．电路的连接方式
(1)电流表应采用外接法
(2)滑动变阻器应采用分压式连接
2．闭合开关S前，滑动变阻器触头应移到小灯泡分得电压为零的位置
注意事项

## Slide 11
3．电流表选择 0.6 A量程，电压表量程选择3V量程。
5．误差较大的点要舍去，U－I图线应是平滑曲线而非折线，且横纵坐标标度适中
4．保持小电珠电压接近额定值时要缓慢增加，到额定值，读出I后立即断开开关。
注意事项

## Slide 12
课堂小结
实验电路：小灯泡与滑动变阻器并联
实验原理：欧姆定律
课堂小结

## Slide 13
课后作业
1．请指出该学生实物接线中的错误有哪些？
课后作业